ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

I.	CZĘŚĆ OGÓLNA	3

1	Wstęp		3

1.1.	Przedmiot opracowania	3

1.2.	Podstawa opracowania	3

1.3.	Cel opracowania	3

1.4.	Materiały wyjściowe	3

2	Stan istniejący	4

2.1.	Charakterystyka drogi	4

2.2.	Charakterystyka bezpieczeństwa ruchu	4

3	Forma architektoniczna i funkcja obiektu	4

3.1.	Stan projektowany	4

3.2.	Opis projektowanych rozwiązań	5

4	Opis istniejącego oznakowania	5

4.1.	Oznakowanie poziome	5

4.2.	Oznakowanie pionowe	5

5	Opis oznakowania projektowanego	5

5.1.	Projektowane oznakowanie poziome	5

5.2.	Projektowane oznakowanie pionowe	5

5.3.	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego	6

6	Uzasadnienie wprowadzenia organizacji ruchu	6

7	Termin wprowadzenia organizacji ruchu	6

8	Uwagi końcowe	6

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA	7

Rys nr 1 Plan orientacyjny w skali 1:10 000	8

Rys nr 2.1 Projektowana organizacja ruchu w skali 1:500	9

Rys nr 2.2 Projektowana organizacja ruchu w skali 1:500	10

# CZĘŚĆ OGÓLNA

# Wstęp

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla zadania pn.: „Przebudowa - modernizacja drogi gminnej w msc. Kobylany ".

Lokalizację przedmiotu zamówienia objętego projektem przedstawiono Rys. 1. Plan orientacyjny.

## Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest umowa zawarta z Inwestorem tj. Gminą Stara Kornica, Kornica 191, 08-205 Stara Kornica a Biurem Projektów Drogowych TMP Projekt, ul. Modlińska 6 lok. 103, 03-216 Warszawa.

## Cel opracowania

Celem opracowania jest odpowiednie zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego poprzez właściwe i bezpieczne oznakowanie przedmiotowej inwestycji.

Projektowane oznakowanie zostało wykonane zgodnie z zasadami zwartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (tekst jednolity: Dz. U. 2003r. nr 220, poz. 2181).

## Materiały wyjściowe

Mapa sytuacyjno – wysokościowa

Projekt budowlany

Obowiązujące normy i przepisy projektowe:

  - Ustawa z dn. 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity - Dz.U. nr 108, poz. 908 z 2005r., z późn. zmianami),

  - Ustawa z dn. 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz.U. nr 204, poz.2085 z 2004r., z późn. zmianami),

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. nr 177, poz. 1729 z 2003r.)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 21 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. nr 170 poz 1393 z 2002r., z późn. zmianami),

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430 z 1999r.),

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220, poz. 2181 z 2003r., z późn. zmianami),

  - Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (zał. Do Dz.U. nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003r.),

Wizja w terenie – inwentaryzacja istniejącego oznakowania

Wytyczne Inwestora.

# Stan istniejący

## Charakterystyka drogi

Inwestycja położona jest na terenie województwa mazowieckiego w powiecie łosickim, 
w gminie Stara Kornica.

Jest to droga klasy D (dojazdowa) o nawierzchni gruntowej jak i z brukowca o szerokości zmiennej od 3,00 m do 5,00 m.

Początkiem opracowania jest km 0+000,00 tj. koniec drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego w msc. Kobylany. Droga przebiega częściowo w terenie zabudowy oraz w sąsiedztwie pól uprawnych. Stan nawierzchni drogi z brukowca na przedmiotowym odcinku jest zły i wymaga wzmocnienia za pomocą betonu asfaltowego oraz poszerzenia i ujednolicenia szerokości jezdni od 3,00 do 4,5 m oraz dodatkowo wprowadzenia mijanek o szerokości 5,0 m. Końcem opracowania jest km 0+895,00 będący krawędzią bitumicznej drogi gminnej G15 i G15Ł2. Droga odcinkami posiada pobocza gruntowe szerokości 0,5m.

Wzdłuż istniejącej ulicy zlokalizowane są następujące sieci uzbrojenia:

- sieć teletechniczna

- sieć wodociągowa

- napowietrzna sieć elektroenergetyczna

## Charakterystyka bezpieczeństwa ruchu

Istniejąca droga na projektowanym odcinku nie zapewnia całkowitego bezpieczeństwa oraz odpowiedniego standardu użytkowania dla pieszych i pojazdów samochodowych. Omawiany odcinek drogi przebiega w obszarze zabudowy gdzie zlokalizowana jest szkoła oraz w sąsiedztwie pól uprawnych. Na ww. odcinku natężenie ruchu ma charakter lokalny i służy do obsługi zabudowy znajdującej się wzdłuż drogi.

Z przeprowadzonej oceny stanu bezpieczeństwa ruchu oraz w oparciu o przeprowadzoną wizję w terenie stwierdza się konieczność wykonania drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego na całym odcinku będącego połączeniem między drogą powiatową a gminną. Przeprojektowania wymaga również skrzyżowania ulicy prowadzącej do szkoły. Wprowadzona zostaniem tam brakująca pionowa organizacja ruchu.

# Forma architektoniczna i funkcja obiektu

## Stan projektowany

Początkiem opracowania jest km 0+000,00 tj. koniec drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego w msc. Kobylany.

Ze względu na zmienną szerokość pasa drogowego wahającą się od 3,00 m do 11,00 m projektuje się zmienną szerokość projektowanej jezdni od 3,00 m do 5,00. Na odcinkach, gdzie szerokość jezdni wynosi 3,0 m zastosowano mijanki dostosowując szerokość jezdni do 5,0 m.

Od km 0+000,00 do km 0+025,54 przewiduje się szerokość jezdni 3,50 m. Następnie na odcinku 28 m zaprojektowano mijankę z lewej stronie drogi szerokości 1,5 m dostosowując jezdnie do szerokości 5,0 m. Od km 0+059,45 do 0+100,90 zaprojektowano szerokość jezdni wynoszącą 4,0 m. Od km 0+100,90 do km 0+230,60 zaprojektowano jezdnię szerokości 4,50 m. Dalej do skrzyżowana z drogą gminną nr 200615 zaprojektowano nawierzchnie jezdni szerokości 5,0 m. Za skrzyżowaniem zaprojektowano z lewej strony mijankę długości 25 m i szerokości 1,5 m dostosowując jezdnie do szerokości 5,0 m. Następnie od km 0+291,25 do km 495,0 projektuje się jezdnie o szerokości 4,00 m również z lewej strony drogi zakończoną mijanką o długości 25,00 m. Kolejny odcinek drogi zaprojektowano o szerokości jezdni 3,0 m aż do km 0+614,78. Dalej projektuje sie mijankę z lewej strony jezdni długości 25 m i szerokości 1,5 m dostosowując jezdnie do szerokości 5,0 m. Od km 0+641,26 do km 0+853,42 projektuje się szerokość jezdni 4,0 m zakończoną mijanką o długości 25,00 m. Ostatni odcinek do krawędzi nawierzchni drogi gminnej w km 0+895,00 projektuje się jako 3,00 m wraz z poszerzeniem do 5,0 m na włączeniu do drogi gminnej.

Na odcinkach o szerokości pasa drogowego powyżej 4,0 m projektuje się obustronne pobocza z kruszywa łamanego 0/32 o szerokości 0,5 m. Odwodnienie projektowanego odcinka drogi realizowane jest powierzchniowo na pobocze drogi a następnie na przyległy do drogi teren. Należy również dokonać korekty skrzyżowania drogi gminnej przy szkole do projektowanej drogi poprzez wprowadzenia dwóch łuków poziomych o R=50,00 m na długości 29,50 m.

W ramach przedmiotowego zadania przewidziano do wymiany 6 istniejących przesytów wykonanych z rur PCV Ø 30 cm na przepusty PEHD PCV Ø 30 cm.

## Opis projektowanych rozwiązań

Zaprojektowane rozwiązania nie wykraczają poza granice pasa drogowego i wpisują się w istniejące zagospodarowanie terenu.

Projektowana droga zakwalifikowana jest do klasy D – droga dojazdowa o prędkości projektowej Vp = 30 km/h.

Parametry techniczne projektowanej drogi:

- klasa drogi											- „D”

- kategoria ruchu	 - jezdnia								- KR-1

- prędkość projektowa									- 30 km/h

- szerokość jezdni										- od 3,00 m do 4,50 m

- szerokość mijanek										- 5,00 m

- szerokość poboczy									- 0,50

- odwodnienie										- powierzchniowe

- spadek poprzeczny jezdni daszkowy 							- 2 %,

- spadek poprzeczny jezdni jednostronny na odcinku od km 0+291,25

do km 0+470,60										- 2%

- spadek na łuku w km 0+178,42 jednostronny						- 3%

Zaprojektowane rozwiązania zostały uzależnione od stanu istniejącego. Dokonano weryfikacji pochyleń poprzecznych i podłużnych. Zaprojektowano nawierzchnię z betonu asfaltowego szerokości jezdni od 3,00 m do 4,50 m (szerokość mijanek 5,00 m) z obustronnymi poboczami szerokości 0,50m w zależności od szerokości pasa drogowego. Przyjęte rozwiązania zaprojektowano w sposób zapewniający odpowiednie odwodnienie i dowiązanie do rzędnych istniejącej drogi.

# Opis istniejącego oznakowania

## Oznakowanie poziome

Na rozpatrywanym odcinku w ciągu dróg gminnych brak jest istniejącego oznakowania poziomego:

## Oznakowanie pionowe

Na rozpatrywanym odcinku w ciągu dróg gminnych brak jest istniejącego oznakowania pionowego:

# Opis oznakowania projektowanego

## Projektowane oznakowanie poziome

Ze względu na szerokości jezdni nie wprowadza się oznakowania poziomego.

## Projektowane oznakowanie pionowe

Organizacja ruchu w zakresie oznakowania pionowego sprowadza się do oznakowania całego projektowanego odcinka, na którym ze względu na występujące niebezpieczne zakręty wprowadza się ograniczenie prędkości do 30 km/h za pomocą znaku B-33 oraz niebezpieczne zakręty za pomocą znaku A-4 i ustawieniu tablic prowadzących ciągłych w lewo i prawo U-3c i U-3d. Dodatkowo przy szkole ustala się pierwszeństwo przejazdu dla nowoprojektowanej drogi za pomocą znaków D-1 oraz oznakowanie drogi podporządkowanej znakiem A-7. Wprowadza się również w obrębie szkoły znak A-17 "dzieci". Dodatkowo należy oznakować istniejącą drogę gminną na końcu opracowania. Ze względu na niebezpieczny zakręt zbliżony do 90° wprowadza się stopniowanie prędkości do 30 km/h oraz należy ustawić znak A-1 i A-2 niebezpieczny zakręt. Oznakowanie wprowadzić dla każdej strony najazdowej.

Wykaz projektowanego oznakowania pionowego

| Lp. | Oznaczenie | Opis oznakowania | Grupa wielkości | Ilość[szt.] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A-1 | "niebezpieczny zakręt w prawo" | średni | 1 |
| 2 | A-2 | "niebezpieczny zakręt w lewo" | Średni | 1 |
| 3 | A-3 | "dwa niebezpieczne zakręty - pierwszy w prawo" | średni | 1 |
| 4 | A-4 | "dwa niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo" | średni | 1 |
| 5 | A-6b | "skrzyżowanie z droga podporządkowaną występującą po prawej stronie" | średni | 1 |
| 6 | A-6c | "skrzyżowanie z droga podporządkowaną występującą po lewej stronie" | średni | 1 |
| 7 | A-7 | "ustąp pierwszeństwa" | średni | 2 |
| 8 | A-17 | "dzieci" | średni | 3 |
| 9 | B-33 | "ograniczenie prędkości do 30 km/h" | średni | 9 |
| 10 | D-1 | "droga z pierwszeństwem" | średni | 2 |
| 11 | T-4 | "tablica z ilością zakrętów - 3" | średni | 2 |
| 12 | U-3b | "tablica prowadząca pojedyncza w lewo" | średni | 2 |
| 13 | U-3c | "tablica prowadząca ciągła w prawo" | średni | 4 |
| 14 | U-3d | "tablica prowadząca ciągła w prawo" | średni | 3 |
|  | znaki średnie suma | 33 znaki na 38 słupkach |

Szczegóły oznakowania pionowego przedstawiono w projekcie stałej organizacji ruchu – Rys. 2.1-2.2

## Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

Ze względu na występujące niebezpieczne zakręty wprowadza się ustawieniu tablic prowadzących ciągłych w lewo i prawo U-3c i U-3d.

# Uzasadnienie wprowadzenia organizacji ruchu

Konieczność wprowadzenia organizacji ruchu związana jest z modernizacją drogi gminnej.

# Termin wprowadzenia organizacji ruchu

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu to III kwartał 2017 r.

# Uwagi końcowe

tarcze znaków powinny być wykonane z blachy o grubości min. 1,25mm,  ocynkowanej ogniowo (grubość warstwy powłoki cynkowej min. 28μm);

tylna powierzchnia tarczy powinna być zabezpieczona powłoką lakierniczą o grubości min. 60μm wykonaną z proszkowych farb poliestrowych ciemnoszarych matowych lub półmatowych;

lica znaków powinny być wykonane z folii odblaskowej typu 2;

usytuowanie znaków drogowych powinno odpowiadać wymogom „Szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach”– zał. 1-4,

znaki należy umocować na słupkach stalowych ocynkowanych przekroju kołowym lub eliptycznym, a minimalna grubość powłoki cynkowej nie może być mniejsza niż 60μm.

Oznakowanie poziome wykonać w technologii cienkowarstwowej

Opracował:

mgr inż. Tomasz Mikołajuk

# II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys nr 1	Plan orientacyjny w skali 1:10 000

Rys nr 2.1	Projektowana organizacja ruchu w skali 1:500

Rys nr 2.2	Projektowana organizacja ruchu w skali 1:500

## Rys nr 1 Plan orientacyjny w skali 1:10 000

## Rys nr 2.1 Projektowana organizacja ruchu w skali 1:500

## Rys nr 2.2 Projektowana organizacja ruchu w skali 1:500