SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

o wartości powyżej 60 000 EURO

„ZAKUP  SAMOCHODU  ASENIZACYJNEGO”

I. Zamawiający:

- Pełna nazwa zamawiającego:

Gmina Stara Kornica

- Adres:

08-205 Kornica

- REGON:

000549536

- Internet:

http://www.kornica.org,

- Numer telefonu:0-83 358-72-28 , faks:0-83 358-78-93

II. Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się

z wykonawcami

- Imię i nazwisko: mgr Franciszek Kałużny

- Stanowisko służbowe: Wójt Gminy Stara Kornica

- Numer telefonu: 0-83 358-78-22 wewn.27

- Numer pokoju (w siedzibie zamawiającego): pok. Nr 12

- Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu: 8-14

- Przedmiot zamówienia:

- Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego samochodu asenizacyjnego

spełniającego następujące parametry i wymagania techniczne:

Pojazd komunalny- samochód dwuosiowy 4x2 o dmc 15 t do przewozu nieczystości płynnych wyposażony w układ ssąco-tłoczący przeznaczony do przerywanej pracy kompresora (krótkotrwałej , potrzebnej do wypróżnienia szamba), rura wydechowa skierowana do góry

Zbiornik:

- cylindryczny o pojemności 5,5-6,0 m³ , w tym oddzielny zbiornik o pojemności 0,5 m³ na wodę

-wykonany ze stali o grubości ścianek minimum 5 mm,

- zabezpieczony przed korozją,

- zbiornik wyposażony w pokrywę tylną otwieraną i zamykaną hydraulicznie z otworem, zaworem, i przyłączeniem do ssania i opróżniania,

- zbiornik wyposażony we wzierniki do kontroli poziomu napełnienia

- opróżnianie zbiornika przez podniesienie (wywrot) lub za pomocą tłoka hydraulicznego lub tłoka pneumatycznego

- z tyłu samochodu zamontowany hydrauliczny wyrywacz krat

- mocowanie zbiornika z ramą podwozia zapewniające odporność na wstrząsy,

- kompresor typu rotacyjnego o wydajności 300 m³ /h

- węże ssawne DN 100 – 2x10mb , umieszczone na stelażach wokół zbiornika,

- urządzenie powinno posiadać zabezpieczenie przed zamarzaniem w czasie dojazdu w okresie zimowym,

Napęd urządzenia:

- silnik wysokoprężny  4-cylindryczny o mocy minimum 42 KM z możliwością pracy 2-ch pomp równocześnie lub pojedynczo niezależnie od siebie, z rozrusznikiem elektrycznymi licznikiem motogodzin , zbiornikiem paliwa

-Pompa wysokociśnieniowa: hydrauliczna ceramiczna  z automatycznym regulatorem ciśnienia , ciśnienie robocze 170 – 200 bar , wydajność minimalna 20-30 l/min. Pompa powinna posiadać zabezpieczenie przed suchobiegiem

Instalacja i waż dostarczające wodę pod ciśnieniem od pompy poprzez wysięgnik do rury ssącej

- Układ ssący

-pompa próżniowa o wydajności nie mniejszej niż 950 m³/h,

-trzystopniowy regulator ssanie/tłoczenie

-obrotowy i podnoszony w pionie wysięgnik z wężem ssącym

-ssanie poprzez wysięgnik z głębokości 8-10 m od poziomu jezdni

-zabezpieczenie pompy przed zassaniem osadów

- Podwozie samochodowe:

- masa całkowita pojazdu po zabudowie 15 ton

- rozstaw osi 4150 mm

- silnik wysokoprężny o mocy 220-225 KM, chłodzony cieczą

- rura wydechowa skierowana do góry,

- tylne zawieszenie pneumatyczne,

- wspomaganie układu kierowniczego

- blokada mechanizmu różnicowego

- tachometr dla 2-ch kierowców

- system ABS

- wskaźnik temperatury zewnętrznej

- regulacja kolumny kierowniczej

- fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie

- regulowane lampy przednie

- ruchome światła oświetlenia miejsca pracy z tyłu pojazdu

- światła sygnalizacyjno-awaryjne (przód-tył)

- kabina kierowcy – kolor niebieski – ogrzewana, 3 osobowa

- pasy bezpieczeństwa z napinaczami

-koło zapasowe

-hak i złącza do holowania przyczepy

-ponadto pojazd należy wyposażyć w przewoźne barierki ostrzegawcze i

przewoźne lampy ostrzegawcze do zabezpieczenia miejsca pracy na drogach

publicznych

-fartuch wylotowy osadu

- inne

- instrukcja obsługi w języku polskim, katalog częśći,

- należy przeszkolić pracowników (nieodpłatnie) , którzy będą obsługiwać

urządzenie

- pojazd musi odpowiadać wszelkim wymogom obowiązującym w krajach Unii                                                                Europejskiej ; w zakresie: ochrony środowiska, przepisów ruchu drogowego, przepisów BHP i posiadać homologację dla samochodu ciężarowego i przewozu 2 osób z kierowcą oraz dodatkowe badania dla pojazdu specjalnego,

-gwarancja na okres co najmniej 36 m-cy z serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

Pojazd należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego.

Kody CPV:

- 28.21.00.00-7 zbiornik ,cysterny, pojemniki, zbiorniki ciśnieniowe z metalu

- 28.21.51.00-3 stalowe zbiorniki ciśnieniowe

- 34.13.40.00-5 samochody z platformami poziomymi

Wymaganiem Zamawiającego jest udzielenie gwarancji na okres co najmniej 36 m-cy od daty dostawy.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Informacje o przetargu:

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego.

- Sposób przygotowania oferty:

- Oferta powinna zawierać następujące dokumenty, informacje i materiały:

- Oferta powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

- Oświadczenie, że oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2  ustawy prawo zamówień publicznych

- Oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo  zamówień publicznych

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (lub dokument potwierdzony w tym terminie przez organ wydający).

- Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz oddziału ZUS lub KRUS

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

- Sposób przygotowania oferty:

- Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim

- Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu oferenta.

- Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób zapobiegający jej dekompletacji.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę upoważnioną.

- Opakowanie i oznakowanie ofert :

Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystej, zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, pok. Nr 12. Kopertę należy opisać według poniższego wzoru:

# Gmina Stara Kornica, 08-205 Kornica

# „Oferta na zakup samochodu asenizacyjnego”

- Wadium:

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

- Termin, do którego dostawca będzie związany złożoną ofertą:

Dostawca będzie związany złożoną ofertą przez 30  dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Termin realizacji zamówienia:

Termin wykonania  zamówienia:  do dnia 14.03.2008 roku

- Opis sposobu obliczania ceny oferty:

Cena powinna być podana:

a) cyfrowo i słownie w złotych polskich,

- cena netto, podatek VAT, cena brutto

- zamawiający odrzuci ofertę zawierającą błędy w obliczeniu ceny .

- Opis kryteriów wyboru oferty oraz ich znaczenie:

- Kryteria i ich znaczenie wraz ze szczegółowym opisem

Cena – 100 %

Sposób dokonywania oceny wg wzoru : ocena [ (Cn: Cb) x 100 ] x waga

Gdzie : Cn – cena oferty o najniższej cenie , Cb – cena oferty badanej

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Każdy dostawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie nie późniejszym niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.

- Pytania oferentów muszą być sformułowane na piśmie.

- Zamawiający prześle treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

- Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Informacje o terminie, miejscu składania i otwarcia ofert oraz trybie otwarcia i oceny ofert:

- Terminy i miejsce otwarcia ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, tj.

Urząd Gminy w Starej Kornicy pok. Nr 12.

- Termin składania ofert: 21.12.2007 r.  do godz. 10.00

- Termin otwarcia ofert:  21.12.2007 r.  godz. 10.00

Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentowi bez rozpatrywania.

- Tryb otwarcia ofert:

Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) dostawcy lub wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie.

- Ocena ofert.

Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym oraz przyjętych w SIWZ kryteriów oceny ofert na posiedzeniu niejawnym.

- Tryb zawarcia umowy:

Umowa zostanie zawarta z wybranym Oferentem w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia o wyniku przetargu, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Zawiadomienie o wyborze oferty określające termin zawarcia umowy zostanie niezwłocznie doręczone wybranemu oferentowi.

- Zabezpieczenie  należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Postanowienia końcowe

Zamawiający informuje o możliwości zamówień uzupełniających tylko w przypadkach określonych w art. 67 ust.7 ustawy o zamówieniach publicznych.

XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących dostawcy

W postępowaniu tym dostawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku

Prawo zamówień publicznych (Dz U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177, przepisów przysługuje środek odwoławczy w formie protestu zgodnie z art. 180 – 183 ustawy.

Wykaz załączników:

1. Wzór oferty – zał. Nr 1

2. Wzór oświadczenia , że oferent nie podlega wykluczeniu – zał Nr 2

3.  Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w przetargu – zał Nr 3

2. Wzór umowy -  zał. Nr 4

Zatwierdził

Wójt Gminy Stara Kornica

Stara Kornica, dn. 12.12.2007 r.