Łosice, 18.06.2019r.

JFK Łascy Spółka Jawna

Pełnomocnik Barbara Kot

ul. Wodniaków 7/5

08-110 Siedlca

Wójt Gminy

Stara Kornica

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 29.05.20119 r. znak:OŚ.6220.6.2018 w sprawie uzupełnienia Raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na montażu pieca do spalania drobiowych odpadów poprodukcyjnych na działce o nr ew. 190 położonej                    w miejscowości Popławy 33A, gmina Stara Kornica, powiat łosicki woj. mazowieckie przedkładam stosowne wyjaśnienia.

Wyjaśnienia do uwag zawartych w wezwaniu Wójta i Gminy Stara Kornica  z dnia 29.05.20119 r. znak:OŚ.6220.6.2018 w związku z wezwaniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łosicach z dnia 23 maja 2019 r. znak: ZNS-712.7.2019.ZB w sprawie uzupełnienia Raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na montażu pieca do spalania drobiowych odpadów poprodukcyjnych na działce o nr ew. 190 położonej w miejscowości Popławy 33A, gmina Stara Kornica, powiat łosicki woj. Mazowieckie

Ad. pkt 1.

Omawiana działka, na której ma zostać zlokalizowane przedsięwzięcie, pod względem przyrodniczym nie wyróżnia się niczym szczególnym na poziomie lokalnym ani regionalnym. Jest to teren zainwestowany, ogrodzony, który wykorzystywany jest do prowadzenia działalności polegającej na prowadzeniu fermy indyczek.

Bezpośrednie sąsiedztwo planowanego przedsięwzięcia stanowią:

- od strony północnej - grunty rolne,

- od strony zachodniej - droga i dalej grunty rolne,

- od strony południowej droga i dalej ferma drobiu prowadzona przez inny podmiot

- wschodniej  grunty rolne i dalej ferma drobiu prowadzona przez inny podmiot.

Opis najbliższych terenów chronionych (numery porządkowe odpowiadają numeracji na załączonej mapie):

1. ok. 640 m w kierunku południowo-wschodnim od planowanego przedsięwzięcia znajduje się rozproszona zabudowa wsi Popławy z zabudowaniami w postaci budynku mieszkalnego  i  gospodarczego,

2. ok. 450 m w kierunku południowo-wschodnim od planowanego przedsięwzięcia znajduje się rozproszona zabudowa wsi Popławy z zabudowaniami w postaci budynku mieszkalnego  i  budynków gospodarczych,

3. ok. 1000 m w kierunku południowo-wschodnim od planowanego przedsięwzięcia znajduje się rozproszona zabudowa wsi Popławy z zabudowaniami w postaci budynku mieszkalnego,

4. ok. 840 m w kierunku południowym od planowanego przedsięwzięcia znajduje się rozproszona zabudowa wsi Popławy z zabudowaniami w postaci budynku mieszkalnego i  budynków gospodarczych,

5. ok. 820 m w kierunku południowym od planowanego przedsięwzięcia znajduje się rozproszona zabudowa wsi Popławy z zabudowaniami w postaci budynku mieszkalnego  i  budynków gospodarczych,

6. ok. 430 m w kierunku południowym od planowanego przedsięwzięcia znajduje  się rozproszona zabudowa wsi Popławy z zabudowaniami w postaci budynku mieszkalnego budynków inwentarskich i gospodarczych,

7. ok. 460 m w kierunku południowym od planowanego przedsięwzięcia znajduje się rozproszona zabudowa wsi Popławy z zabudowaniami w postaci budynku mieszkalnego budynków inwentarskich i gospodarczych,

8. ok. 840 m w kierunku południowo-wschodnim od planowanego przedsięwzięcia znajduje się budynek mieszkalny prowadzących zlokalizowaną tam fermę drobiu.

9. ok. 170 m w kierunku południowo-wschodnim od planowanego przedsięwzięcia znajduje się budynek mieszkalny prowadzących zlokalizowaną tam fermę drobiu.

Najbliżej położone tereny zamieszkałe jest to zabudowa z budynkami gospodarczymi, mieszkalnymi oraz zabudowaniami typowymi dla zabudowy zagrodowej.

Mapa obrazująca odległości budynków mieszkalnych w poszczególnych kierunkach względem miejsca lokalizacji planowanej inwestycji:

- dz. nr ew. 190,            - lokalizacja planowanego pieca

Ad. pkt 2.

Prowadzący instalację posiada pozwolenie zintegrowane, które zostało udzielone w związku z prowadzeniem fermy drobiu. Organem właściwym do wydania pozwolenia był Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Prowadzący instalację zgodnie z obowiązującym prawem zobowiązany jest  do stałego monitoringu instalacji i przesyłania wyników tego monitoringu m.in. do organu wydającego pozwolenie.

Realizacja planowanej inwestycji pociągnie za sobą konieczność uzyskania pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza, organem właściwym do wydania pozwolenia będzie Marszałek Województwa Mazowieckiego. W pozwoleniu emisyjnym określone zostaną warunki monitorowania wielkości emisji poszczególnych zanieczyszczeń.

#### Procedury monitorowania hałasu:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U.2014.1542) okresowe pomiary hałasu w środowisku, który jest wyrażony wskaźnikami hałasu mającymi zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska (LAeq D i LAeq N), prowadzi się dla instalacji, dla której zostało wydane pozwolenie zintegrowane zgodnie z obowiązującą metodyką referencyjną w tym zakresie. Okresowe pomiary hałasu w środowisku, w tym hałasu impulsowego, prowadzi się raz na dwa lata, z uwzględnieniem specyfiki pracy źródeł hałasu. W przypadku źródeł hałasu pracujących sezonowo pomiary hałasu przeprowadza się w tym okresie.

Planowana inwestycja będąca częścią infrastruktury fermy drobiu wchodzić będzie w zakres monitoringu hałasu.

Aktualnie w krajowym prawodawstwie nie ma określonych norm zapachowych pochodzących z tego typu instalacji, w przypadku ukazania się takich przepisów prowadzący instalacje będzie się do nich stosował.

Ad. pkt. 3

Realizacja planowanego przedsięwzięcia ze względu na niewielki zakres inwestycji oraz lokalizację w obrębie terenu stanowiącego istniejąca fermę drobiu wyposażoną w całą niezbędną infrastrukturę nie wymaga budowy dodatkowych pomieszczeń socjalno-higienicznych. Odchowalnik i indyczniki mają wydzieloną część stanowiącą zaplecze socjalno-techniczne

W związku z tym, że charakterystyka wykonywanej pracy wymaga zapewnienia pracownikom dostępu do szatni, bieżącej wody w tym natrysku w pomieszczeniach wydzielono szatnię czystą, szatnię brudną oraz pomieszczenie do spożywania posiłków (jadalnię). Szatnie połączone śluzą sanitarną, w której znajdzie się umywalka, sanitariat oraz natrysk z bieżącą wodą ciepłą oraz zimną.

Ad. pkt 4.

Aby zapewnić odpowiednią higienę na fermie oraz utrzymać efekt czystości przez jak najdłuższy czas, przestrzegane są wszystkie zasady Dobrej Praktyki Rolniczej oraz utrzymywane są właściwe warunki sanitarne. W tym celu prowadzona jest stała dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja pomieszczeń oraz terenu fermy przez wyspecjalizowane podmioty.

Ad. pkt 5.

Kopie umów z dostawcami mediów, surowców i odbiorcami odpadów w załączeniu.

Ad. pkt 6.

Postrzeganie planowanej inwestycji przez szeroko rozumiane społeczeństwo należy odnosić w kontekście funkcjonowania całej fermy drobiu. Ferma może być źródłem występującej okresowo uciążliwości zapachowej, szczególnie w okresie letnim, w ostatniej fazie cyklu chowu ptaków.

Eksploatacja planowanej inwestycji nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska w zakresie emisji substancji do powietrza atmosferycznego z uwagi na ochronę zdrowia ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031), oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.

Analizowane przedsięwzięcie nie będzie stanowiło zagrożenia dla środowiska w zakresie emisji substancji do powietrza i emisji hałasu. Dotrzymane są obowiązujące normy zarówno w zakresie ochrony powietrza jak i pozostałych komponentów środowiska.

Ilość uwalnianych przykrych zapachów (z procesu hodowli drobiu), które mogą być uciążliwe dla środowiska ograniczana poprzez:

- utrzymanie na wysokim poziomie higieny w pomieszczeniach inwentarskich,

- stałe przeglądy i konserwacje wykorzystywanych urządzeń i maszyn,

- utrzymywanie odpowiedniej obsady drobiu i dbałość o wysoki stan zdrowotny drobiu,

- unikanie zawilgocenia ściółki,

- przekazywanie pomiotu uprawnionym odbiorcom.

Przeprowadzone w raporcie ooś obliczenia stężeń zanieczyszczeń emitowanych podczas eksploatacji przedmiotowej instalacji jak i fermy drobiu na terenie i wokół planowanego przedsięwzięcia, wykazały, że spełnione będą standardy jakości powietrza, a mianowicie:

- Dla emitowanych zanieczyszczeń na poziomie terenu poza obszarem analizowanej fermy, dotrzymane będą wartości dopuszczalne lub wartości odniesienia przy uwzględnieniu dopuszczalnej częstości przekroczeń wynoszącej 0,2%;

- Dla emitowanych zanieczyszczeń na poziomie terenu poza obszarem analizowanej fermy, dotrzymane zostaną wartości odniesienia uwzględniające tło zanieczyszczenia powietrza.

Źródłem hałasu emitowanego z projektowanego obiektu oraz całej instalacji do środowiska będzie ruch pojazdów oraz wentylatory stanowiące system wentylacji mechanicznej budynków. W analizie uwzględniono również hałas pochodzący z bytowania ptaków - indyczniki jako kubaturowe źródła hałasu. Jak wykazały przeprowadzone obliczenia emisji hałasu do środowiska ruch pojazdów mechanicznych nie będzie miał negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzi jak również praca zamontowanych wentylatorów i hałas emitowany z bytowania zwierząt. Spodziewane wartości równoważnego poziomu dźwięku A wynikające z eksploatacji obiektu będą na terenach chronionych znacznie niższe od dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku określonych w w/w rozporządzeniu. Hałas powstający na etapie budowy analizowanego przedsięwzięcia również nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm na terenach chronionych. Emisja ta będzie krótkotrwała i ograniczy się tylko do niezbędnego okresu prowadzenia robót budowlanych.

Sposób postępowania z wytwarzanymi odpadami chroni glebę i wodę przed zanieczyszczeniem.

Transport związany z funkcjonowaniem analizowanego przedsięwzięcia jak i fermy (przede wszystkim dowóz paszy i odbiór obornika)  jest zoptymalizowany i odbywa się w porze dziennej tak, aby nie był uciążliwy dla  mieszkańców  znajdujących się w   otoczeniu  fermy.

Wszystkie czynności na Fermie prowadzone są zgodnie z Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej oraz z obowiązującymi aktami prawnymi, które dotyczą aspektów związanych z prowadzeniem produkcji zwierzęcej.

Analizowane przedsięwzięcie nie będzie stanowiło zagrożenia dla środowiska w zakresie emisji substancji do powietrza i emisji hałasu.

Wybrany przez Inwestora wariant jest, przy obecnym poziomie wiedzy i możliwości technicznych, wariantem najbardziej korzystnym dla środowiska.

Montaż pieca do spalania drobiowych odpadów poprodukcyjnych wynika z konieczności przetwarzania sztuk padłych.  Spalanie padłych sztuk drobiu w przeznaczonym do tego celu piecu, na terenie gdzie zostaną wytworzone, wyeliminuje transport do odległych miejsc ich przetwarzania. Projekt realizowany będzie z zachowaniem najważniejszych zasobów środowiska jakimi są wody podziemne, gleba, powietrze oraz pozostała przestrzeń. Bardzo ważnym elementem jest to, że piec charakteryzuje się niską emisją zanieczyszczeń do środowiska. Przewidywane do realizacji w projektowanym przedsięwzięciu rozwiązania techniczno – technologiczne reprezentują dobry poziom krajowy i ich zastosowanie jest uzasadnione z punktu widzenia ekonomicznego jak i ochrony środowiska.

Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska na sąsiadującym terenie.

Planowana inwestycja nie powinna być źródłem uciążliwości dla najbliżej położonej zabudowy mieszkalnej ze względu na to, że stanowi uzupełnienie istniejącego przedsięwzięcia - fermy drobiu. Realizacja planowanego przedsięwzięcia przyczyni się do wyeliminowania uciążliwego procesu magazynowania padłych sztuk. Proces ten niesie za sobą również ryzyko powstania sytuacji mogących stwarzać zagrożenie sanitarne np. w czasie awarii środków transportu.  Źródłem hałasu emitowanego z projektowanego obiektu do środowiska będzie ruch pojazdów obsługujących fermy i dostarczających padłe sztuki do utylizacji. Ruch pojazdów mechanicznych nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu określonych przepisami prawa. Spodziewane wartości równoważnego poziomu dźwięku A wynikające z eksploatacji obiektu (po uwzględnieniu skumulowanego oddziaływania) będą na terenach chronionych niższe od dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku określonych w w/w rozporządzeniu. Hałas powstający na etapie budowy analizowanego przedsięwzięcia również nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm na terenach chronionych. Emisja ta będzie krótkotrwała i ograniczy się tylko do niezbędnego okresu prowadzenia robót budowlanych.

Dodatkową przyczyną konfliktów w związku z planowaną inwestycją może być brak odpowiednich konsultacji społecznych przed przystąpieniem do jego realizacji. W aktualnym stanie prawnym w przypadku realizacji tego rodzaju obiektów wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. W ramach tego postępowania przeprowadza się procedurę oceny oddziaływania na środowisko, a informację o przedsięwzięciu podaje się do publicznej wiadomości. Wszyscy zainteresowani mają prawo uczestniczyć w tej procedurze. Wszystkie wnioski i uwagi mieszkańców podlegają analizie i mogą zostać uwzględnione w decyzji środowiskowej, która stanowi o przyszłym projekcie budowlanym i rozwiązaniach niezbędnych do zastosowania.

Podsumowując powyższe, należy stwierdzić, że ewentualna uciążliwość projektowanego przedsięwzięcia ograniczy się do granic działek inwestora. Nie zostaną naruszone standardy jakości środowiska.

Ad. pkt 7.

Uchwałą Nr XII/58/2019 z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Stara Kornica w sprawie sprzeciwu wobec planowanej na terenie Gminy Stara Kornica inwestycji Rada Gminy Stara Kornica przyjęła negatywne stanowisko wobec planowanego przedsięwzięcia. W uzasadnieniu w/w uchwały wskazano, że planowana inwestycja w dużej mierze będzie oddziaływać negatywnie na środowisko przyrodnicze Gminy Stara Kornica, a przede wszystkim na jakość życia mieszkańców gminy. Inwestycja wygeneruje hałas, wzmożony ruch drogowy samochodów ciężarowych, nadmierne spaliny, a przede wszystkim uciążliwe opary, co będzie miało negatywny wpływ na jakość życia mieszkańców.

Powyższe twierdzenia nie zostały w żaden sposób udokumentowane.

Zgodnie z przedłożonym raportem oddziaływania oraz doświadczeniami producenta urządzenia z analogicznych inwestycji montaż i dalsza eksploatacja pieca przyczyni się do zmniejszenia oddziaływania ferm na środowisko poprzez m.in. ograniczenie ruchu pojazdów odbierających padlinę, zmniejszenie zagrożenia sanitarnego poprzez eliminację procesu magazynowania padliny. Proces spalania drobiowych odpadów poprodukcyjnych - padliny przy ścisłym przestrzeganiu zaleceń producenta urządzenia ze względu na spalanie w odpowiedniej temperaturze (bardzo wysokiej) nie generuje uciążliwości zapachowych.

Zastosowanie pieca do spopielania martwych zwierząt i odpadowej tkanki zwierzęcej daje w pierwszej kolejności zupełną niezależność, ponieważ prowadzący fermę nie musi korzystać z firmy utylizacyjnej bądź transportowej, która odbiera materiał. Dzięki temu zyskuje się większe bezpieczeństwo i higienę na terenie prowadzonej działalności, ponieważ redukuje się do minimum ryzyko roznoszenia się chorób i zarazków oraz rozprzestrzeniania się robaków i owadów.

To właśnie w/w korzyści oraz wskazane w przedłożonym raporcie oddziaływania zalety planowanej inwestycji powodują, że planowane przedsięwzięcie jest racjonalnym dopełnieniem planowanej inwestycji.